## Slide 1
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ СИЗ
Notes: 1

## Slide 2
Изменения 10 раздела «Охрана труда» ТК РФ
Вступили в силу с 1 марта 2022
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
(статья 209.1)
Предупреждение
и профилактика опасностей
Минимизация
повреждения здоровья работников
Приоритет мер по
улучшению условий труда
и снижению профессиональных рисков
Основа риск-ориентированного подхода

## Slide 3
Изменения 10 раздела
«Охрана труда» ТК РФ
Ст. 214
Ст. 218
Ст. 221
Выявлять опасности и профессиональные риски, регулярно анализировать их (мониторинг)
Новая обязанность: обучать персонал правилам применения СИЗ и не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обучение
Информировать работников о существующих профессиональных рисков на рабочих местах и их уровнях
Проводить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах
Устанавливать нормы бесплатной выдачи СИЗ необходимо на основании Единых типовых норм выдачи СИЗ и смывающих средств (ЕТН)
Ст. 215
Использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
Новая обязанность: проходить обучение по использованию (применению) СИЗ и проверку знания требований охраны труда
Работодатель
Работник
NEW

## Slide 4
Изменения 10 раздела «Охрана труда» ТК РФ
Энергия искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины
Вероятность ожога кожных покровов и слизистых работника
х
Тяжесть последствий от ожога кожных покровов и слизистых работника
Профессиональный риск
Опасность
NEW
Основные понятия (ст. 209)

## Slide 5
Изменения 10 раздела
«Охрана труда» ТК РФ
Ст. 214
Ст. 218
Ст. 221
Выявлять опасности и профессиональные риски, регулярно анализировать их (мониторинг)
Новая обязанность: обучать персонал правилам применения СИЗ и не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обучение
Информировать работников о существующих профессиональных рисков на рабочих местах и их уровнях
Проводить системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах
Устанавливать нормы бесплатной выдачи СИЗ необходимо на основании Единых типовых норм выдачи СИЗ и смывающих средств (ЕТН)
Ст. 215
Использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
Новая обязанность: проходить обучение по использованию (применению) СИЗ и проверку знания требований охраны труда
Работодатель
Работник
NEW

## Slide 6
Переход от типовых отраслевых норм к единым типовым нормам
Межотраслевые правила (Приказ №290н)
Типовые отраслевые нормы (64 документа)
Нормы выдачи ДСИЗ (Приказ №1122н)
Правила обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами (Приказ №766н)
Единые типовые нормы выдачи СИЗ (Приказ Минтруда №767н)
Сейчас
01.09.2023 г.
01.01.2025 г.
Действуют Типовые отраслевые нормы (ТОН)
01.09.2023 – 31.12.2024 переходный период (действуют ТОН и ЕТН на выбор)
с 01.09.2023 действуют ЕТН и новые правила
Межотраслевые правила (290н)

## Slide 7
Схема перехода на риск-ориентированный подход
ЭТАП 1 Проведение СОУТ *
ЭТАП 2 Проведение ОПР **
ЭТАП 4 Мониторинг
*СОУТ – специальная оценка условий труда
**ОПР – оценка профессиональных рисков
Выявление вредных и/или опасных факторов производственной среды
Установление классов условий труда на рабочих местах
Выявление опасностей на рабочих местах
Оценка уровней профессиональных рисков на рабочих местах
Разработка мер по исключению, снижению и контролю уровней рисков
Разработка норм выдачи СИЗ предприятия на основании ЕТН с учетом СОУТ и ОПР
Выбор СИЗ по новым правилам
Выдача, хранение СИЗ, уход, замена СИЗ
Обучение по применению (использованию) СИЗ
Пересмотр ранее выявленных опасностей на рабочих местах
Дополнение ранее невыявленных опасностей
Актуализация норм выдачи СИЗ
ЭТАП 3 Обеспечение работников СИЗ

## Slide 8
Разработка внутренних норм предприятия
разрабатываются на основании ЕТН с учетом результатов:
специальной оценки условий труда (СОУТ)
оценки профессиональных рисков (ОПР)
ШАГ 1 Выбор базового комплекта СИЗ в соответствии с профессией / должностью (ЕТН приложение 1)
ШАГ 2 Выбор комплекта СИЗ по выявленным опасностям (ЕТН приложение 2)
ШАГ 3 Выбор ДСИЗ и смывающих средств (ЕТН приложение 3)
ШАГ 4 Формирование внутренних норм выдачи СИЗ предприятия

## Slide 9
Информацию о классе(ах) защиты (пример, сигнальная одежда 1,2,3 класса защиты)
Эксплуатационных уровнях защиты (пример, одежда специальная для защиты от конвективной теплоты (В1, В2, В3), от теплового излучения (С1,С2,С3,С4)
Особенностях конструкции, комплектности
Разработка внутренних норм предприятия
Внутренние нормы выдачи СИЗ должны содержать:
Особенности конструкции (пример):
Средство индивидуальной защиты ног:
наличие ударопрочного подноска 200 Дж
наличие проколозащитной стельки 1200Н
с перфорационными отверстиями
Средства индивидуальной защиты рук:
наличие противоударных накладок
Средства индивидуальной защиты органов зрения:
закрытые
устойчивость к запотеванию
Комплектность (пример):
Одежда специальная
куртка, брюки
куртка, полукомбинезон
куртка, брюки, жилет
куртка, брюки, фартук и т. п.

## Slide 10
Эргономические особенности конструкции СИЗ
Карман на рукаве
Держатель для рации на плече
Усилительные объемные наколенники
с карманами для амортизационных вкладышей
Выточки на наколенниках и подрез под коленом
Регулировка низа брюк по ширине
Специальная конструкция капюшона для надевания на каску
Рукав, повторяющий естественное положение руки
Мягкий резиновый кант ударопрочного подноска
Энергопоглащение пяточной части
Подкладка из мембранного материала
Протектор подошвы
с эффектом самоочищения

## Slide 11
Теперь мы защищаем работника, а не профессию!
Повышенная видимость
Защита от механических воздействий
Защита от общих производственных загрязнений
Защита от химических факторов
Защита от повышенных температур
Защита от воздействия статического электричества
Защита от воды
Мультизащита
Защита от пониженных температур

## Slide 12
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!